## Slide 1: Atemgifte
Atemgifte sind Stoffe, die über - die Atemwege, - die Haut oder - über Wunden in den Körper gelangen und dort eine schädigende Wirkung hervorrufen. Einige dieser Stoffe sind nicht giftig, sondern wirken schädigend, indem sie den Sauerstoff in der Umgebungsluft verdrängen.
Die Atemgifte

## Slide 2: Atemgifte
plötzliche Kopfschmerzen, Druckgefühl in den Schläfen
Schwindel, Gleichgewichtsstörung
Unwohlsein, Erbrechen, Durchfall
unregelmäßiger Puls
starker Hustenreiz
Rauschzustand, Zwangsvorstellungen, Angstzustände
Bewusstlosigkeit, Tod
Die Vergiftungserscheinungen

## Slide 3: Atemgifte
Die Einteilung der Atemgifte nach ihren Wirkungen auf den menschlichen Körper:
Atemgifte mit erstickender Wirkung,
Atemgift mit Reiz- und Ätzwirkung,
Atemgifte mit Wirkung auf Blut, Nerven und Zellen.
Die Einteilung der Atemgifte

## Slide 4: Atemgifte
Atemgifte mit erstickender Wirkung sind:
selbst nicht giftig und
verdrängen den Sauerstoff.
Beispiele: Stickstoff (N2), Methan (CH4)
Die Atemgifte mit erstickender Wirkung

## Slide 5: Atemgifte
Atemgifte mit Reiz- und Ätzwirkung werden unterteilt in:
leicht wasserlöslich und
schwer wasserlöslich.
Beispiele: Chlor (Cl2), Ammoniak (NH3), nitrose Gase (NOx)
Die Atemgifte mit Reiz- und Ätzwirkung

## Slide 6: Atemgifte
Atemgifte mit Wirkung auf Blut, Nerven und Zellen werden unterteilt in:
Blutgifte
stören die Sauerstoffaufnahme durch das Blut,
Beispiel: Kohlenmonoxid (CO)
Nervengifte
beeinflussen das Nervensystem, indem sie die Steuer- und Regelfunktion
aus dem Gleichgewicht bringen,
Beispiel: Kohlendioxid (CO2)
Zellgifte
verhindern die Sauerstoffabgabe an die Zellen
Beispiel: Blausäure (HCN)
Die Atemgifte mit Wirkung auf Blut, Nerven und Zellen