## Slide 1: Truppmannausbildung Teil 2 Löscheinsatz

## Slide 2: Löscheinsatz
Lernziel
Die Teilnehmer müssen die in der Truppmannausbildung Teil 1 erworbenen Fertigkeiten - auch im Zivilschutz und in der Katastrophenhilfe - selbstständig und fachlich richtig anwenden können.

## Slide 3: Löscheinsatz
Inhalt der Ausbildungseinheit
Begriff
Taktische Einheiten
Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1)
Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3)

## Slide 4: Löscheinsatz
Begriff
Der Löscheinsatz umfasst alle Einsatztätigkeit der Feuerwehr, bei der Strahlrohre vorgenommen werden, zum Beispiel
der Löschangriff bei einem Brandeinsatz,
das Schützen gefährdeter Menschen,
das Schützen gefährdeter Objekte durch Abriegeln
sowie das Niederschlagen, Abdrängen oder Verwirbeln gefährlicher Gase und Dämpfe.
Der Löscheinsatz beinhaltet auch alle Maßnahmen, die zum Retten oder zum Schutz von betroffenen Personen oder Tieren durchgeführt werden.

## Slide 5: Löscheinsatz
Taktische Einheiten
Bestehen aus Führungs- und Einsatzkräften (= Mannschaft).
und den Fahrzeugen und Geräten (= Einsatzmittel).
Sie werden nach der Mannschaftsstärke unterschieden in
selbstständiger Trupp,
Staffel,
Gruppe
und Zug.

## Slide 6: Löscheinsatz
Gliederung der Mannschaft
Funktion | Gruppe |  |  | Staffel |  | 
Einheitsführer | 1 |  |  | 1 |  | 
Maschinist |  | 1 |  |  | 1 | 
Melder |  | 1 |  |  |  | 
Angriffstrupp |  | 2 |  |  | 2 | 
Wassertrupp |  | 2 |  |  | 2 | 
Schlauchtrupp |  | 2 |  |  |  | 
Mannschaftsstärke | 1 / | 8 / | 9 | 1 / | 5 / | 6

## Slide 7: Löscheinsatz
Grundtätigkeiten im Löscheinsatz
gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1)
Auslegen von Druckschläuchen
Handhabung und Bedienung von wasserführenden Armaturen
Wasserentnahme im Saugbetrieb
Wasserentnahme aus Hydranten
Einsatz von Kleinlöschgeräten

## Slide 8: Löscheinsatz
Festlegungen für den Löscheinsatz
gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3)
Aufgaben in Truppmann-Funktion
Schutz- und Einsatzausrüstung
Sitzordnung und Antreteordnung
Einsatzgrundsätze
Einsatz mit Bereitstellung und ohne Bereitstellung
Einsatztätigkeiten in Truppmann-Funktion

## Slide 9: Löscheinsatz
Aufgaben in Truppmann-Funktion
Der Melder
übernimmt befohlene Aufgaben, zum Beispiel
bei der Lagefeststellung, beim In-Stellung-Bringen der Steckleiter, beim Betreuen von Personen und/oder bei der Informationsübertragung.
Der Angriffstrupp
rettet, insbesondere aus Bereichen, die nur mit Atemschutzgeräten betreten werden können,
nimmt üblicherweise das erste einzusetzende Strahlrohr vor,
setzt den Verteiler
und verlegt seine Schlauchleitung selbst, sofern kein Schlauchtrupp zur Unterstützung bereitsteht.

## Slide 10: Löscheinsatz
Aufgaben in Truppmann-Funktion
Der Wassertrupp
rettet,
bringt auf Befehl tragbare Leitern in Stellung,
stellt die Wasserversorgung vom Löschfahrzeug zum Verteiler und zwischen dem Löschfahrzeug und der Wasserentnahmestelle her,
kuppelt den Verteiler an die B-Schlauchleitung an,
wird danach bei einem Atemschutzeinsatz Sicherheitstrupp
oder übernimmt andere Aufgaben.

## Slide 11: Löscheinsatz
Aufgaben in Truppmann-Funktion
Der Schlauchtrupp
rettet,
stellt für die Trupps die Wasserversorgung zwischen den Strahlrohren und dem Verteiler her,
bringt auf Befehl tragbare Leitern in Stellung,
führt weitere Tätigkeiten durch, zum Beispiel
Verteiler bedienen oder zusätzliche Geräte zum Einsatz bringen (Sprungpolster, Belüftungsgerät, Beleuchtungsgeräte, Sanitätsgeräte…).

## Slide 12: Löscheinsatz
Schutz- und Einsatzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung
Mindestausstattung: Feuerwehr-Schutzanzug, Feuerwehrhelm mit Nackenschutz, Feuerwehrschutzhandschuhe, Feuerwehrschutz-schuhwerk
Ergänzende Ausstattung: Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil, Gesichtsschutz, Feuerwehrleine mit Feuerwehrmehrzweckbeutel, Atemschutzgerät, Warnkleidung, …
Einsatzausrüstung
Melder und Truppführer: Beleuchtungsgerät und gegebenenfalls Handsprechfunkgerät
Truppmänner: befohlene Einsatzausrüstung, zum Beispiel Strahlrohre, Druckschläuche, Schlauchhalter, Zumischer, …

## Slide 13: Löscheinsatz
Sitzordnung
Sitzordnung eines selbstständigen Trupps in einem Löschfahrzeug mit einer Truppkabine (zum Beispiel Tanklöschfahrzeug TLF 3000) | Sitzordnung einer Staffel in einem Löschfahrzeug mit einer Staffelkabine (zum Beispiel Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W)
Sitzordnung einer Staffel in einem Löschfahrzeug mit einer Staffelkabine und Atemschutzgeräten im Mannschaftsraum (zum Beispiel Mittleres Löschfahrzeug MLF) | Sitzordnung einer Gruppe in einem Löschfahrzeug mit einer Gruppenkabine und Atemschutzgeräten im Mannschaftsraum (zum Beispiel Löschgruppenfahrzeug LF 10)

## Slide 14: Löscheinsatz
Antreteordnung
Antreteordnung hinter dem Löschfahrzeug | Antreteordnung vor dem Löschfahrzeug, bei Gefahren aufgrund von fließendem Verkehr

## Slide 15: Löscheinsatz
Einsatzgrundsätze
Bei Gefährdungen durch Sauerstoffmangel oder Atemgifte geeignete Atemschutzgeräte benutzen.
Während der Fahrt zur Einsatzstelle auf Befehl des Einheitsführers mit Atemschutzgeräten ausrüsten.
Befehle des Einheitsführers durch beauftragte Einsatzkräfte beziehungsweise jeweiligen Truppführer wiederholen.
Bei Löschfahrzeugen mit Löschwasserbehälter die Wasser-versorgung zuerst vom Fahrzeug zum Verteiler verlegen.
Bei Gefahr das Kommando geben „Gefahr - Alle zurück!“.

## Slide 16: Löscheinsatz
Einsatz mit Bereitstellung
Ein Einsatz mit Bereitstellung wird durchgeführt, wenn der Einheitsführer nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle die Lage zunächst nur soweit feststellen kann, dass er zwar die Wasserentnahmestelle und die Lage des Verteilers, aber noch nicht den Einsatzauftrag, die Einsatzmittel, das Einsatzziel oder den Einsatzweg bestimmen kann.
Der Befehl lautet dann:
Wasserentnahmestelle …
Lage des Verteilers …
Zum Einsatz fertig!

## Slide 17: Löscheinsatz
Einsatz ohne Bereitstellung
Nur wenn ausreichende Informationen zur Lage an der Einsatzstelle vorliegen, befiehlt der Einheitsführer einen Einsatz ohne Bereitstellung.
Der Befehl lautet dann:
Wasserentnahmestelle …
Lage des Verteilers …
Einheit …
Auftrag …
Mittel …
Ziel …
Weg …
Vor!

## Slide 18: Löscheinsatz
Einsatztätigkeiten in Truppmann-Funktion
Wasserentnahme aus Hydranten
Wasserentnahme über Saugschläuche
Einsatz mit C-Strahlrohren
Einsatz mit B-Strahlrohr
Einsatz mit Schaumstrahlrohr
Einsatz mit Schnellangriffseinrichtung
Rücknahme oder Stellungswechsel von Strahlrohren

## Slide 19: Löscheinsatz
Zusammenfassung
Die Teilnehmer müssen die in der Truppmannausbildung Teil 1 erworbenen Fertigkeiten - auch im Zivilschutz und in der Katastrophen-hilfe - selbstständig und fachlich richtig anwenden können.
Erfolgskontrolle
Begriff
Taktische Einheiten
Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1)
Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3)
Beantwortung von Fragen
…