## Slide 1: Truppmannausbildung Teil 2 Technische Hilfeleistung

## Slide 2: Technische Hilfeleistung
Lernziel
Die Teilnehmer müssen die in der Truppmannausbildung Teil 1 erworbenen Fertigkeiten - auch im Zivilschutz und in der Katastrophenhilfe - selbstständig und fachlich richtig anwenden können.

## Slide 3: Technische Hilfeleistung
Inhalt
Begriff
Taktische Einheiten
Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1)
Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3)

## Slide 4: Technische Hilfeleistung
Begriff
Der Hilfeleistungseinsatz umfasst Einsatzmaßnahmen
zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachen,
die aus Explosionen, Überschwemmungen, Unfällen oder ähnlichen Ereignissen entstehen
und die mit den entsprechenden Einsatzmitteln der Feuerwehr durchgeführt werden.
Dabei schließt der Hilfeleistungseinsatz insbesondere das Retten betroffener Personen oder Tiere mit ein.

## Slide 5: Technische Hilfeleistung
Taktische Einheiten
Bestehen aus Führungs- und Einsatzkräften (= Mannschaft)
und den Fahrzeugen und Geräten (= Einsatzmittel).
Sie werden aufgrund der Mannschaftsstärke unterschieden in
selbstständiger Trupp,
Staffel,
Gruppe
und Zug.

## Slide 6: Technische Hilfeleistung
Grundtätigkeiten im Hilfeleistungseinsatz
gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1)
Handhabung einfacher Hilfeleistungsgeräte
Verlegen von elektrischen Leitungen
Einsatz von Beleuchtungsgeräten
Einsatz einer Tauchmotorpumpe
Ziehen, Heben, Spreizen und Bewegen von Lasten
Trennen und Schneiden von Bauteilen
Abstützen von Lasten oder einsturzgefährdeten Bauteilen
Sichern gegen fließenden Verkehr

## Slide 7: Technische Hilfeleistung
Sichern gegen fließenden Verkehr
gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1)
Warndreieck und Warnleuchte Warnleuchte Einsatzfahrzeug mit Fahrlicht, blauem Blinklicht, Warnblinkanlage Warndreieck und Warnleuchte |  | 
 | Außerhalb geschlossener Ortschaften | Autobahn oder Kraftfahrstraße mit Richtungsfahrbahnen

## Slide 8: Technische Hilfeleistung
Festlegungen für den Hilfeleistungseinsatz
gemäß Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3)
Aufgaben in Truppmann-Funktion
Schutz- und Einsatzausrüstung
Einsatzgrundsätze
Einsatz mit Bereitstellung und ohne Bereitstellung
Einsatztätigkeiten in Truppmann-Funktion

## Slide 9: Technische Hilfeleistung
Aufgaben in Truppmann-Funktion
Der Melder
übernimmt befohlene Aufgaben, zum Beispiel
bei der Lagefeststellung, beim In-Stellung-Bringen der Einsatzmittel, beim Betreuen von Personen und/oder bei der Informationsübertragung.
Der Angriffstrupp
rettet,
führt bis zur Übergabe an den Rettungsdienst die Erstversorgung betroffener Personen (mindestens Erste Hilfe) durch,
leistet die technische Hilfe
und nimmt die hierfür erforderlichen Einsatzmittel selbst vor, sofern kein Schlauchtrupp zur Unterstützung zur Verfügung steht.

## Slide 10: Technische Hilfeleistung
Aufgaben in Truppmann-Funktion
Der Wassertrupp
sichert auf Befehl die Einsatzstelle gegen weitere Gefahren, zum Beispiel gegen
- fließenden Verkehr,
- Bewegen von Lasten,
- Entstehung eines Brandes,
- herabfallende oder umstürzende Teile,
- schlechte Sicht bei Dunkelheit
- oder auslaufende Betriebsstoffe,
nimmt die hierfür erforderlichen Einsatzmittel vor
und steht danach für weitere Aufgaben zur Verfügung.

## Slide 11: Technische Hilfeleistung
Aufgaben in Truppmann-Funktion
Der Schlauchtrupp
bereitet die befohlenen Einsatzmittel für den Angriffstrupp vor,
unterstützt soweit erforderlich den Angriffstrupp,
betreibt die zugehörigen Aggregate,
setzt die befohlenen Geräte ein, wenn der Angriffstrupp durch die Erstversorgung verletzter und/oder in einer Zwangslage befindlicher Personen gebunden ist
und übernimmt auf Befehl zusätzliche Sicherungsmaßnahmen oder andere Einsatzaufgaben.

## Slide 12: Technische Hilfeleistung
Schutz- und Einsatzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung
Mindestausstattung: Feuerwehr-Schutzanzug, Feuerwehrhelm mit Nackenschutz, Feuerwehrschutzhandschuhe, Feuerwehrschutz-schuhwerk
Ergänzende Ausstattung: Warnkleidung, Gesichtsschutz, Schutzbrille, Gehörschutz, Schnittschutzkleidung, …
Einsatzausrüstung
Melder und Truppführer: Beleuchtungsgerät und gegebenenfalls Handsprechfunkgerät
Truppmänner: befohlene Einsatzausrüstung, zum Beispiel Warngeräte, Verbandkasten, Hebel-/Brechwerkzeug, Spreizer, Schneidgerät, , …

## Slide 13: Technische Hilfeleistung
Einsatzgrundsätze
Eigensicherung bei allen Einsatztätigkeiten beachten.
Betroffenen Personen bis zur Übergabe an den Rettungsdienst betreuen.
Erstversorgung betroffener Personen umgehend sicherstellen.
Absperrbereich und Arbeitsbereich festlegen und Ablage-flächen für Einsatzmittel und aus dem Arbeitsbereich entfernte Gegenstände einrichten.

## Slide 14: Technische Hilfeleistung
Einsatz mit Bereitstellung
Ein Einsatz mit Bereitstellung wird durchgeführt, wenn der Einheitsführer nach dem Eintreffen an einer Einsatzstelle noch nicht den genauen Auftrag, die Mittel, das Ziel und den Weg bestimmen kann.
Der Einsatzbefehl für einzelne Trupps wird dann nur für die notwendigen vorbereitenden Einsatzmaßnahmen erteilt und schließt mit dem Kommando „Zum Einsatz fertig!“.

## Slide 15: Technische Hilfeleistung
Einsatz ohne Bereitstellung
Nur wenn ausreichende Informationen zur Lage an der Einsatzstelle vorliegen, befiehlt der Einheitsführer einen Einsatz ohne Bereitstellung.
Der Einsatzbefehl enthält dann die Einheiten sowie den jeweiligen Auftrag, die Mittel, das Ziel und den Weg und schließt mit dem Kommando „Vor!“.

## Slide 16: Technische Hilfeleistung
Einsatztätigkeiten in Truppmann-Funktion
Die Einsatztätigkeiten sind abhängig von der jeweiligen Art des Hilfeleistungseinsatzes, zum Beispiel
Einsatz von einfachen Hilfeleistungsgeräten
Einsatz von Tauchmotorpumpen, Motorkettensägen, …
Einsatz von elektrisch betriebenen Geräten
Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten
Einsatz von Warngeräten
…

## Slide 17: Technische Hilfeleistung
Zusammenfassung
Die Teilnehmer müssen die in der Truppmannausbildung Teil 1 erworbenen Fertigkeiten - auch im Zivilschutz und in der Katastrophen-hilfe - selbstständig und fachlich richtig anwenden können.
Erfolgskontrolle
Begriff
Taktische Einheiten
Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1)
Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3)
Beantwortung von Fragen
…