## Slide 1: Feuerwehreinsätze in unterirdischen Verkehrsanlagen
Ablauf eines Einsatzes

## Slide 2: Aufgaben einer Tunnelzentrale
Notrufweiterleitung an die zentrale Leitstelle
Schalthandlungen nach vorbereiteter Alarm- und Gefahrenabwehrplanung an der Sicherheits- und Verkehrsleittechnik, ggf. Sprachdurchsagen
Weitere Überwachung des Tunnels über Video
Übermittlung relevanter Informationen an die anrückenden Kräfte
  Welche Röhre, welcher Abschnitt ist betroffen
  Anzahl und Art der beteiligten Fahrzeuge
  Verhalten der Personen im Tunnel
  Strömungsrichtung

## Slide 3: Anfahrt
Die alarmierten Feuerwehren fahren die festgelegten Anfahrtswege zu den Portalen und weiteren Zugängen.
  Einbahnstrassenregelung, Rettungsplätze, Gegenverkehr, Mittelstreifenüberfahrt,
Die Einsatzleitung obliegt dem Einsatzleiter der örtlich zuständigen Feuerwehr.
Nach Eintreffen erfolgt Erkundung. Strömungsrichtung, Personen, betroffene Röhre, Einsatzkräfte, Informationen Leitstelle
Einsatzabschnitte bilden: z.B.: EA „Portal West“, EA „Innen“, EA „Portal Ost“, Bereitstellungsraum, Behandlungsplatz, …

## Slide 4: Einsatzplanung / -vorbereitung
Einheitliche Alarmpläne (Stichworte, Einsatzmittel, Tagesalarmsicherheit, …)
Festlegung von Anfahrtswegen (Portale, Betriebsgebäude)
Festlegung der Führungsstruktur Fm-Skizze.ppt
Festlegung von Einsatzräumen (Anfahrt, Standort TEL, Bereitstellungsplatz, …) Lageskizze.ppt
Zusammenfügen zur einer vorbereiteten Planungsskizze Lage- und Einsatzübersicht.ppt

## Slide 5: Aufgaben TEL
Aufgaben der Technischen Einsatzleitung
Erstphase
Erkundung
Suchen & Retten
Unterstützende Maßnahmen (Wasserversorgung, Verstärkung etc.)
Brandbekämpfung
Anfahrt
Strömungsrichtung feststellen / stabilisieren
Koordination mit der Gegenseite / Innen / weitere Zugänge

## Slide 6: Aufgaben EA „Innen“
Anfahrt in die schadenfreie Röhre bis zu dem Querschlag, der am nächsten in Anströmrichtung vor dem Ereignis liegt.
Aufteilung in drei Aufgabenbereiche:
  Erkunden
  Löschen
  Suchen und Retten
Übermittlung der Erkundungsergebnisse an die TEL
Anforderung von Einsatzmitteln
  Transportmittel für gerettete / zu rettende Personen.
  Feuerwehrkräfte zur Ablösung / Ausweitung Innenangriff.
Führung und Leitung des Innenangriffes

## Slide 7: Aufgaben EA „Innen“
Personelle Ausstattung:
1 EAL, 1 Maschinist (jeweils „normaler“ PA verfügbar) außerhalb der betroffenen Röhre.
3 Gruppenführer und 9 weitere Feuerwehrangehörige (jeweils 2-Flaschen-PA 300 bar)
Erkunden 1/1
EAL
Maschinist
Löschen 1/4
Suchen und Retten 1/4

## Slide 8: Aufgaben EA „Innen“
(Mindest-) Ausstattung mit Geräten:
1 LF
2 Hohlstrahlrohre
3 Wärmebildkameras
Markierungsleuchten (6 blaue, 6 grüne, 12 gelbe)
4 Suchstöcke
Transportmittel für Verletzte (Radsätze, Tragetuch, …)
Brandfluchthauben
Funkgeräte, Handlampen
Persönliche Schutzausrüstung „Innenangriff“
…

## Slide 9: Aufgaben EA „Portal XXX“ – Anström- / Zugangsseite
Aufbau/Führung des Bereitstellungsraumes
  Aufbau einer Einbahnstraße in der schadenfreien Röhre in Richtung der Strömung.
  Von hier fahren, auf Anforderung der TEL, Transportfahrzeuge für Personen in die schadenfreie Röhre, um diese auf der Abströmseite zu einer Patientenablage zu bringen.
  Von hier fahren, auf Anforderung des TEL, weitere Einsatzkräfte in die schadenfreie Röhre zur Ablösung oder zu weiteren Querschlägen.
Versorgung der Personen, die im Rahmen der Selbstrettung den Tunnel auf der Anströmseite verlassen haben.

## Slide 10: Aufgaben EA „Portal XXX“ – Abström- / Ausgangsseite
Aufbau einer Patientenablage
  Sichtung und Registrierung der geretteten Personen
  Organisation des Transportes
Bereitstellung von Feuerwehrkräften zur Unterstützung im EA „Innen“
  Von hier fahren, auf Anforderung der TEL, weitere Einsatzkräfte in die schadenfreie Röhre zur Ablösung oder zu weiteren Querschlägen.
Versorgung der Personen, die im Rahmen der Selbstrettung den Tunnel auf der Abströmseite verlassen haben.

## Slide 11: Aufgaben TEL
Aufgaben der Technischen Einsatzleitung
Zweite Phase
FwDV 100 (operativ-taktische Maßnahmen)
Standort Betriebsgebäude
Leitung des Einsatzes - Führungsmittel ELW 2
Organisation und Nachführung weiterer Kräfte
Gewährleistung der Zusammenarbeit aller Behörden und Organisationen
Veranlassung administrativ-organisatorischer Maßnahmen (Presse- und Medienarbeit, Betreuung Angehöriger, …) bei den Aufgabenträgern (Gemeinde, Landkreis)